## Slide 1: Earth AS 개발 설계서
InyOonTeam

## Slide 2: 목차
요구사항 분석
요구사항 정의서
유스케이스
아키텍처 설계
서비스 구성도(시스템 구성도)
하드웨어 구성도/센서 구성도
기능 설계
메뉴 구성도
기능처리도(기능흐름도)
알고리즘 명세서 / 설명서
하드웨어 설계도
개발 구현
프로그램 목록
테이블 정의서

## Slide 3: 요구사항 분석
요구사항 정의서
유스케이스

## Slide 4: 요구사항 정의서
구분 | 기능 | 설명
S/W | 모르는 품목 확인 | DB에 있는 모르는 품목 리스트를 확인할 수 있다.
 | 모르는 품목 검색 | DB에 있는 모르는 품목 정보를 검색할 수 있다.
 | 열려있는 수거함 확인 | 열려있는 수거함을 확인할 수 있다.
 | 앱 설명서 확인 | 앱을 사용하는 방법을 알 수 있다.
 | 수거 품목별 정보 확인 | 수거 품목별 주의사항과 버릴 수 있는 물건을 알 수 있다.
구분 | 기능 | 설명
H/W | 수거함 열기 | 모터를 사용하여 수거함을 열 수 있다.
 | 수거함 닫기 | 모터를 사용하여 수거함을 닫을 수 있다.
 | 해당 품목 수거함 자동 닫기 | 초음파 센서를 통해 일정 시간동안 근처에 접근하지 않으면 자동으로 수거함을 닫을 수 있다.
 | 블루투스 켜기 | 스마트폰의 블루투스를 켤 수 있다.
 | 블루투스 끄기 | 스마트폰의 블루투스를 끌 수 있다.
 | 블루투스 검색 | 스마트폰과 연결가능한 블루투스 기기들을 검색할 수 있다.
 | 블루투스 연결 | 수거함의 블루투스와 스마트폰의 블루투스를 연결하여 통신할 수 있다.

## Slide 5: 유스케이스
모르는 품목 검색
블루투스
켜기
수거 품목 별 정보 확인
앱 설명서
확인
수거함 닫기
수거함 열기
블루투스
끄기
열려있는
수거함 확인
블루투스
검색
블루투스
연결
<include>
<include>
초음파 센서
<include>
<include>
<extend>
<extend>
<extend>

## Slide 6: 아키텍처 설계
서비스 구성도
하드웨어 구성도

## Slide 7: 서비스 구성도
User
EarthAS
1. 모르는 항목 검색
2. api 연결
3. lambda 함수 호출
4. dynamoDB 검색
5. 데이터 반환

## Slide 8: 서비스 구성도
User
EarthAS
1. 특정 수거함 열기 요청
4. api 연결
5. lambda 함수 호출
6. dynamoDB 수정
2. 블루투스로 특정 수거함 오픈 요청
아두이노
수거함
3. 모터 이용하여 특정 수거함 열기

## Slide 10: 하드웨어 구성도
EarthAS
아두이노
블루투스 센서
초음파 센서
서보 모터
수거함
0. open 상태에서 근처에 일정 시간 접근 안 하면 close 요청
2. open / close 요청 정보와 특정 수거함 정보 전달 받음
3. 수거함 open / close
1. 특정 수거함 open/close 요청

## Slide 11: 기능 설계
메뉴 구성도
기능흐름도

## Slide 12: 메뉴 구성도
스플래쉬 화면
홈
일반 수거품
모르는 품목
열린 수거함 확인
블루투스
수거품 정보
수거함 열기
전체 품목 확인
품목 검색
수거함 열기
수거함 열기
열린 수거함
특정 수거함 닫기
전체 수거함 닫기
블루투스 켜기
블루투스 끄기
앱 설명서
블루투스 검색
블루투스 연결

## Slide 13
OpenActivity
MainActivity
BluetoothActivity
PageholderFragment
CollectionFragment
ConfusionFragment
InfoFragment
OpenedFragment
ConfusionAdapter
OpenedAdapter
ListView
RecyclerView
화면 구성

## Slide 14: 기능 흐름도
start
특정 수거함 선택
블루투스 연결?
open 클릭
수거함 open
DB 수정
DB 정상 수정?
End
T
T
F
F
start
열린 수거함 선택
블루투스 연결?
close 확인 클릭
수거함 close
DB 수정
DB 정상 수정?
End
T
T
F
F
리스트 갱신
All close 선택
모르는 품목 선택
open 확인 클릭
open
close

## Slide 15: 개발 구현
테이블 정의서

## Slide 16: 테이블 정의서
이름 | 타입
name | String
type | String
Confusion
이름 | 타입
region | String
garbage | Bollean
can | Bollean
plastic | Bollean
glass | Bollean
paper | Bollean
vinyl | Bollean
Collection_box